## Slide 1
HINO × GenAI
商用車頭家的
智慧營運夥伴
省油與安全的協作改善
火箭隊 2026 和泰 AI 黑客松
Notes: 開場約20秒。今天提案聚焦調度營運經理與駕駛的協作，將主辦方歷史遙測轉成有證據的改善工作。這是已部署的參賽原型，效益將透過試點驗證。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 2
營運痛點：看見異常之後，誰來改善？
怠速偏高
等待卸貨、必要作業與車況可能同時影響油耗，駕駛需要調度與保修協助。
安全訊號零散
超速紀錄需要核對限速與派車條件，才能形成下一趟出車前的提醒。
改善沒有證據
提醒後需記錄措施、回報與量測，才能確認改善是否有效。
Notes: 約25秒。題目描述已有大量數據與管理功能。我們聚焦管理者接到異常後，還需要追問作業原因、分工並收集結果的空隙。這些是題目推導的待驗證營運假設，不是假裝做過使用者訪談。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 3
資料基礎與完整度
487,510 筆
20 台車 2025 年 1–11 月
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
遙測紀錄（筆） | 61486 | 0 | 99280 | 0 | 65393 | 0 | 104667 | 24 | 87140 | 0 | 69520
2、4、6、10 月缺測。8 月僅 24 筆，不能視為完整月份。
Notes: 約30秒。這份資料有487,510筆、20台車，期間2025年1月到11月。四個月零筆、8月只有24筆，不能將缺測視為零事件或100分。圖表是原生可編輯圖表。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 4
主要使用者與介入時機
調度營運經理
班前挑選待覆核訊號，確認等待時窗、交付條件與承接角色。
駕駛與車主
出車前閱讀一項提醒，停妥後回報作業情境與執行障礙。
保修與車隊老闆
保修確認車況與必要作業，老闆檢視改善進度與量測結果。
Notes: 約25秒。主要使用者是調度營運經理，老闆看改善進度，駕駛只在出車前與停妥後使用。現有角色是本機展示範圍，尚非正式身份與授權系統。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 5
協作流程與案件歷程
證據與分工
車號、期間、分母與來源欄位
承接角色、覆核日期與待確認原因
覆核、回報與待量測
每次狀態轉換都留下說明
回報完成後仍需同條件的追蹤資料
Notes: 約30秒。現場Demo可用ABC-5310：管理者建案、覆核，駕駛登入同車號接續回報。案件停在待量測，不會自動宣布已改善。案件保存在目前瀏覽器，可匯出JSON。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 6
節能案例：等待怠速的共同改善
ABC-7610 怠速紀錄 34.5%
駕駛回報等待原因，調度核對卸貨時窗
保修確認冷藏、PTO 與必要作業
驗證方式
同條件 L/100km 與可避免怠速分鐘
資料期間：2025-01-01 至 2025-11-30
Notes: 約30秒。ABC-7610在整段歷史資料中怠速34.5%。這是紀錄比例，不是時間或耗油比例。先請駕駛確認等待與必要作業，調度改善可避免的到場時段，保修核對冷藏與PTO限制。這是待確認建議。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 7
安全案例：下一趟出車前的覆核
ABC-5310 超速紀錄 22.6%
限速與路段覆核後，調度確認交付時窗
駕駛出車前閱讀提醒，停妥後回報
驗證方式
去重超速事件／1,000 km、提醒誤報率
歷史排序不等於事故機率模型
Notes: 約30秒。ABC-5310超速22.6%、7675筆，分母行駛紀錄。這裡尚無事件去重及事故結果標籤，因此不宣稱事故機率。方案的預先介入在於下一趟出車前，核對限速與派车時窗後提供一項提醒。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 8
AI 技術：證據計算與生成解讀
資料與規則
伺服器建立證據包，計算同月加權油耗與覆核候選，限制資料範圍。
生成式 AI
Gemini 依證據解讀分工與指標。
目前線上採規則摘要，生成服務待啟用。
人工追蹤
使用者確認並記錄措施，模型不代替派工或認定成效。
Notes: 約30秒。伺服器從固定版本的資料產生證據，不信任前端任意提交的油耗或風險數字。規則負責算數與篩選，Gemini依期間、車號、分母與限制解讀。模型不操作案件。未連接時明示規則摘要。本次預覽實測Google拒絕現有金鑰，需更新Vercel的GEMINI_API_KEY並重新部署後驗證生成回答。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 9
節能情境試算
28.92 L/100km
2025 年 11 月，15 台合格車輛的加權基線
12,324 L ÷ 42,613.1 km × 100
假設改善 3% 約 NT$11,092
油價假設 NT$30/L，相同里程與條件，未扣導入成本
這是該基線月份的試算，尚未實現
Notes: 約30秒。15台同月里程至少500km車輛，合計12324公升及42613.1公里，得到28.92L/100km。假設固定里程與條件下改善3%、油價30元，節省369.72公升，約11092元。這是情境，不是實證，不外推四千台。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 10
六週試點與量化目標
第 1–2 週：資料品質與配對基線
第 3–4 週：小範圍介入與協作回報
第 5–6 週：對照比較與人工覆核
待驗證目標
L/100km 改善 ≥3% 超速事件率下降 ≥10%
每案判讀時間降低 ≥30% 回報完成率 ≥80%
Notes: 約30秒。先建基線再配對車型路線載重，在可行情況分派介入與對照組。每次只改一項等待或提醒，量測兩組前後變化及信賴區間。樣本數依實際變異估算，不能保证20台足夠。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 11
落地範圍與下一階段
已完成的原型
證據卡、角色協作、案件歷程、效益試算與模型解讀串接。
試點需要的整合
可信身份、共享案件、車機事件品質，以及載重與作業情境。
後續研究方向
累積時間窗與事故標籤後，再評估預測、校準與主動通知。
Notes: 約25秒。已實作的是歷史證據、角色操作、模型解讀串接與效益試算。正式上線需共享案件、可信身份與事件品質。事故預測需新資料與模型回測，不能拿這個版本的原型分數宣称預測。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。

## Slide 12
以六週試點
驗證一次真正的改善
HINO × GenAI 智慧營運夥伴
線上原型：hino-agent.vercel.app
Notes: 結尾約20秒。希望取得小型配對車隊與作業情境，以六週試點驗證省油、安全與判讀效率。請評審直接試用線上原型，從一張證據卡開始看完整流程。
來源：使用者提供 HINO × GenAI 題目；output data_Hotai_20260511.xlsx 的編譯資料；本專案 src/partner 與 lib/telemetry.js。